## Slide 1
REPORT DI AUDIT E CONFORMITÀ TR-069
Validazione Protocollo CWMP • CPE TCL 5G (BC9424) • Data Model TR-181
Generato da Validator Agent | Data: 17/10/2026 20:05:11 Testbed: ServerCri (Kathara + GenieACS + MongoDB)
Autore: Maria Cristina Rizzani

## Slide 2
Risultati test
TOL, Data model, Log, Periodic inform

## Slide 3
1. TOL TCL
Totale casi di test | 75
Di cui pass | 
Di cui parziale | 
Inserire qui note/osservazioni

## Slide 4
2. Data model completo (1/2)
Fonte: cache ACS del CPE. Device:2.13. Ultimo Inform: 2026-10-17T18:05:01.450Z
942 parametri: 814 non vuoti, 128 vuoti, 0 null, 0 non letti
Ramo | Parametri | Vuoti / null | Non letti
Device.BulkData | 165 | 45 | 0
Device.Cellular | 86 | 18 | 0
Device.DHCPv4 | 21 | 1 | 0
Device.DNS | 19 | 0 | 0
Device.DeviceInfo | 15 | 0 | 0
Device.Ethernet | 56 | 4 | 0
Device.Hosts | 14 | 1 | 0
Device.IP | 289 | 38 | 0
Device.InterfaceStack | 32 | 0 | 0
Device.InterfaceStackNumberOfEntries | 1 | 0 | 0
Device.ManagementServer | 12 | 1 | 0
Device.NAT | 7 | 0 | 0
Elenco completo nelle slide successive all'audit. Credenziali oscurate. Un valore presente non implica conformit?.

## Slide 5
2. Data model completo (2/2)
Fonte: cache ACS del CPE. Device:2.13. Ultimo Inform: 2026-10-17T18:05:01.450Z
942 parametri: 814 non vuoti, 128 vuoti, 0 null, 0 non letti
Ramo | Parametri | Vuoti / null | Non letti
Device.PPP | 13 | 3 | 0
Device.RootDataModelVersion | 1 | 0 | 0
Device.Time | 7 | 0 | 0
Device.UPnP | 1 | 0 | 0
Device.Users | 3 | 0 | 0
Device.VoiceService | 42 | 17 | 0
Device.WiFi | 158 | 0 | 0
Elenco completo nelle slide successive all'audit. Credenziali oscurate. Un valore presente non implica conformit?.

## Slide 6
3. Operazioni POST CWMP (SetParameterValues)
Modifiche parametri, confronto valori originale/nuovo, tracciamento log e scambio SOAP
Dettagli Modifica Parametro
Operazione documentata
SetParameterValues
Fonte
Log archiviato mostrato a destra
Valori correnti
Vedere il data model completo nelle slide di dettaglio
Generazione report
Nessuna modifica ai parametri del CPE
Contenuto del Log di Audit SOAP
=== SET PARAM AUDIT === Parametro: Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval Valore: 120 Esito: PASS --- ACS -> CPE --- <cwmp:SetParameterValues><ParameterList soap-enc:arrayType="cwmp:ParameterValueStruct[1]"><ParameterValueStruct><Name>Device.ManagementServer.PeriodicInformInterval</Name><Value xsi:type="xsd:unsignedInt">120</Value></ParameterValueStruct></ParameterList><ParameterKey></ParameterKey></cwmp:SetParameterValues> --- CPE -> ACS --- <cwmp:SetParameterValuesResponse> <Status>0</Status> </cwmp:SetParameterValuesResponse>

## Slide 7
4. Verifica Cadenza Periodic Inform & Analisi Jitter
Validazione intervallo di notifica periodica, campioni analizzati ed esito
Metriche Periodicità
Parametro monitorato
Device.ManagementServer.PeriodicInformTime
Intervallo corrente ACS
30 secondi
Campioni e tolleranza
Riportati nel log di osservazione a destra
Esito della verifica
Fare riferimento al verdetto del log
Fonte evidenza
periodic_inform_audit.log
Log verifica Inform (periodic_inform_audit.log)
AUDIT PERIODIC INFORM - PCAP E RISPOSTE ACS Fonte: logs/tol_tcl_20261017T175850Z/periodic/periodic_inform.pcap SHA256: 913fac6000ef943f13eb3acd6a1abd066357e71c9732d0a04db9b048e681d505 Intervallo atteso: 30 s; tolleranza +/-5 s Tre Inform 2 PERIODIC con rispettiva InformResponse HTTP 200; retry=0 richiesto. 1: 2026-10-17T18:02:31.200955+00:00 frame 6/8, delta riferimento, retry 0 2: 2026-10-17T18:03:01.209769+00:00 frame 21/23, delta 30.008814 s, retry 0 3: 2026-10-17T18:03:31.221996+00:00 frame 36/38, delta 30.012227 s, retry 0 VERDETTO: PASS

## Slide 8
4.Periodic Inform: evidenza PCAP
Verifica sul traffico CWMP del CPE; due cicli completi
# | Timestamp UTC | Frame req/risp | TCP stream | Delta (s) | Evento / risposta
1 | 2026-10-17T18:02:31.200955+00:00 | 6 / 8 | 0 | - | 2 PERIODIC HTTP 200; retry 0
2 | 2026-10-17T18:03:01.209769+00:00 | 21 / 23 | 1 | 30.008814 | 2 PERIODIC HTTP 200; retry 0
3 | 2026-10-17T18:03:31.221996+00:00 | 36 / 38 | 2 | 30.012227 | 2 PERIODIC HTTP 200; retry 0
PASS: intervallo atteso 30 s; tolleranza +/-5 s.
PCAP: logs/tol_tcl_20261017T175850Z/periodic/periodic_inform.pcap
SHA256: 913fac6000ef943f13eb3acd6a1abd066357e71c9732d0a04db9b048e681d505
Cattura: 2026-10-17T18:02:03.822056+00:00 - 2026-10-17T18:03:31+00:00
Sono conservate soltanto le sessioni dei tre Inform. Numeri frame riferiti al PCAP estratto.

## Slide 9
Architettura
Architettura logica e Flussi operativi

## Slide 10
5. Architettura del sistema TR-069/TR-181
ServerCri ospita Kathara/Docker, GenieACS, MongoDB e il validator. La CPE comunica con l’ACS via CWMP.
CPE TCL 5G
Agente CWMP
Data model Device:2.13
Inform e lettura/scrittura parametri
GenieACS
Sessioni CWMP, porta 7557
Task, provisioning e cache
Log delle sessioni CWMP
MongoDB
Persistenza interna di GenieACS
Dispositivi, task e configurazione ACS
Il validator accede ai dati tramite NBI
tcpdump / tshark
tcpdump acquisisce il traffico CWMP
tshark decodifica SOAP e filtra le sessioni
PCAP e frame delle risposte ACS
Validator Python
API NBI HTTP/JSON, porta 7547
TOL e verifica dei valori TR-181
Correlazione PCAP e log ACS
Output nella cartella
Excel TOL e data model, JSON e log
PCAP dei tre Inform con SHA-256
PPTX con risultati ed evidenze
CWMP / SOAP
Persistenza ACS
NBI :7547
Copia passiva del traffico
Evidenza
Esportazione
Rete Kathara: collegamento esterno enp3s0, rete CPE e rete interna di gestione ACS–MongoDB.
Wireshark offre la vista grafica del PCAP. La cattura automatica usa un helper Docker temporaneo sulla rete host.
Notes: Architettura verificata il 18/10/2026 su lab.conf, container attivi e tr069_validator_agent.py. CWMP 7557 e NBI 7547 sono due servizi distinti. tcpdump acquisisce HTTP dalla rete host in un helper temporaneo; tshark decodifica, deduplica e isola le sessioni. Wireshark è installato sul server e può aprire il file PCAP da una sessione grafica. Il tratteggio rappresenta osservazione passiva, senza modifica del traffico.

## Slide 11
5. Flusso di test e raccolta delle evidenze
Il flusso standard legge i parametri. L’opzione --tol-active abilita soltanto le prove reversibili previste.
1. Preparazione
Un solo CPE e nessun task pendente
Valori attesi da test.xlsx
TOL originale: colonne A–I conservate
2. Modello e TOL
GPV tramite GenieACS
Valori, tipi e campi vuoti distinti
NTP in sola lettura, IMS non eseguito
3. SET opzionali
Salvataggio del valore iniziale
SET seguito da GPV di verifica
Ripristino e controllo finale
4. Prova periodica
tcpdump acquisisce tre Inform
tshark associa le risposte ACS
Due intervalli, evento 2 PERIODIC e retry 0
5. Esiti e file
Confronto atteso / rilevato
Validazioni utente distinte dai test automatici
Excel, JSON, log, PCAP e PPTX
Verifica della cadenza a 30 secondi
Tre richieste Inform e tre InformResponse HTTP 200.
Due delta entro ±5 s. Identità CPE, configurazione e data della cattura coerenti.
Evidenze riproducibili
Frame e timestamp nel PPTX. Sessioni CWMP nel PCAP filtrato.
SHA-256 e correlazione con cwmp.log. Dati sensibili oscurati nei report.
Il validator usa il laboratorio esistente. Rimuove soltanto il proprio helper di cattura e conserva i risultati di ogni esecuzione.
Notes: Flusso verificato nel codice del validator. Tre Inform consentono di misurare due cicli. Il programma verifica risposta SOAP InformResponse con HTTP 200 nello stesso stream e ID SOAP, RetryCount 0 e configurazione coerente; accetta evidenze recenti, entro un’ora. Non confondere la cadenza PeriodicInformInterval con il test di fase PeriodicInformTime. Le scritture richiedono --tol-active e prevedono GPV e ripristino.

## Slide 12
6. Sviluppi futuri: Hyperway IDU–ODU
Matrice di accensione proposta: 2 ordini × 2 ritardi = 4 casi per coppia di apparati
Stato iniziale di ogni caso: A = IDU e B = ODU, entrambi spenti.
Caso | Prima accensione | Attesa | Seconda accensione
H01 | A · IDU | 5 secondi | B · ODU
H02 | A · IDU | 5 minuti | B · ODU
H03 | B · ODU | 5 secondi | A · IDU
H04 | B · ODU | 5 minuti | A · IDU
Criterio di successo da configurare
Collegamento IDU–ODU e scambio dati entro il timeout concordato. Registrare tempo di aggancio e stabilità.
Integrazione futura
Controllo alimentazione via PDU o relè compatibile, misura dei tempi reali, log e PCAP. Ripetizioni per ogni coppia e firmware.
Notes: Proposta richiesta dall’utente, non funzione attualmente implementata nel validator. Il prodotto cartesiano comprende ordine A/B o B/A e ritardo 5 s o 300 s, per quattro casi. A e B identificano IDU e ODU nella proposta, adattabili alla coppia reale. Ogni caso riparte con entrambi spenti. Prima di sviluppare: definire comando affidabile di accensione/spegnimento, eventuale tempo minimo da spento, criterio di dialogo, timeout, numero di ripetizioni, topologia e raccolta log. I tempi vanno misurati sull’evento reale di alimentazione. Numero di prove: 4 × coppie × ripetizioni, eventualmente esteso alle versioni firmware.

## Slide 13
6. Sviluppi futuri: cadute di rete e regressione
Kathara può ospitare gli scenari controllati. Automazione dei guasti e criteri di esito richiedono una nuova integrazione.
Scenario proposto | Stimolo controllato | Verifica al ripristino
ACS non raggiungibile | Interruzione del percorso CPE–ACS | Ripresa degli Inform e GPV riuscita
Collegamento IDU–ODU | Caduta e ritorno del link, se controllabile | Nuovo aggancio e scambio dati
DNS non disponibile | Blocco del resolver nella rete di prova | Risoluzione e accesso al servizio
Rete degradata | Ritardo, perdita o banda limitata con strumenti dedicati | Retry, tempo di recupero e stabilità
Sequenza di ogni prova
1. Verifica iniziale del servizio.
2. Introduzione del guasto con durata definita.
3. Osservazione di errori e riconnessioni.
4. Ripristino della rete.
5. Verifica del recupero entro il timeout.
Altri utilizzi
Confronto fra firmware o modelli CPE, prove ripetute di stabilità, variazione dei contatori e TR-143 prima/dopo il guasto. Ogni caso conserva configurazione iniziale, tempi, log e PCAP.
Notes: Proposte di sviluppo, non test eseguiti in questa attività. Il laboratorio attuale non viene interrotto o modificato. Gli scenari richiedono un segmento di test controllabile, un meccanismo di ripristino e un timeout concordato. Un guasto DNS ha effetto solo sui servizi che usano nomi e deve tenere conto della cache. Il collegamento IDU–ODU è un futuro adattatore Hyperway; non si presume che Kathara controlli direttamente l’alimentazione o il link radio. Ritardo, perdita e limitazione di banda richiedono strumenti/configurazioni aggiuntivi. La diagnostica TR-143 è già disponibile nel validator, ma il problema di raggiungibilità del server download deve essere risolto prima di usarla come misura di regressione.